I. OBRAZLOŽENJE

Uvod

Mogućnost izrade Urbanističkog plana uređenja za područje Malenica određen je Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11). Prostornim planom uređenja Općine Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane br.02/06, 01/09) određena je izrada Urbanističkog plana uređenja za područje Malenica.

Izrada Urbanističkog plana uređenja (u nastavku: UPU) za područje Malenica temeljena je na orijentaciji Općine Pakoštane, a time i naselja Drage, glede stvaranja prostornih uvjeta za  stanovanje, razvoj turizma, javnih i društvenih sadržaja, razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj rekreacijskih sadržaja. UPU za područje Malenica treba regulirati prostor koji prema Prostornom planu uređenja Općine Pakoštane predstavlja potencijal za razvoj pretežito stambene zone (M1), pratećih sadržaja ugostiteljsko turističke namjena (T4) te zone morske luke.

Područje obuhvata UPU-a za područje Malenica predstavlja prostor koji je na zapadu i dijelu južne granice omeđen obalom Jadranskog mora. Na sjeveru je omeđen cestom koja se spaja na državnu cestu D8, dok ostatak UPU-a graniči s djelomično izgrađenim i zelenim površinama.

Glede programskih određenja izrađivač plana uvažava mjere i smjernice kao i konkretna određenja iz sljedećih dokumenata:

- Prostorni plan uređenja Općine Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane br. 02/06, 01/09)

- Katastarsko-geodetski podaci i katastarsko-topografske karte u mj. 1:1000 izrađene za potrebe izrade UPU-a za područje Malenica.

Izrada Urbanističkog plana odvija se u slijedećim fazama:

- Prethodni radovi

- Programsko analitički dio (radni sastanci)

- Nacrt prijedloga Prostornog plana (prethodne rasprave)

- Prijedlog Prostornog plana (javna rasprava)

- Nacrt Konačnog prijedloga plana

- Konačni prijedlog plana

- Završna obrada Prostornog plana

Izrada  UPU-a stambene i turističke zone temelji se na slijedećim zakonima, propisima i dokumentima prostornog uređenja:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99 i 151/03), te njegove eventualne novele

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04 i 110/04), te njegove eventualne novele

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01)

- Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN br. 10/97, 124/97, 68/98, 22/99, 117/99, 44/00, 129/00, 92/01, 72/02, 83/02, 25/03, 17/03 i 175/03.)

- Ostali zakoni koji svojim odredbama utječu na prostorna ili druga rješenja ili se odnose na namjenu, odnosno funkciju prostora, te njihove eventualne novele

- Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98., 39/04, 45/04, ispravak 163/04), te njegove eventualne novele

- Prostorni plan uređenja Općine Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane br. 03/06), te njegove izmjene i dopune

Postupak provedbe prethodne i javne rasprave, te usvajanja plana propisan je Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

1.	POLAZIŠTA

  - Položaj, značaj i posebnosti  dijela naselja Drage – područje „Malenica“ u prostoru Općine Pakoštane

Naselje Drage smješteno je na magistralnom putu između Zadra i Šibenika uz izuzetno razvedenu obalu, čisto more sa pogledom na brojne otočiće na rubu nacionalnog parka Kornati. U okolici se nalaze brojna turistička mjesta, povijesne znamenitosti i prirodne ljepote:  Pakoštane 5 km, Biograd 10 km, Vodice 20 km, NP Krka 30 km, Šibenik 30 km, Zadar 40 km, a NP Kornati i PP Vransko jezero su nadomak mjesta.

Geografski i položen između dva urbano jaka gravitacijska centra (Zadar i Šibenik) ovaj je prostor povijesno, prostorno, ekonomski i kulturno uvijek nalazio svoje mjesto u sklopu zadarske regije kao prostorne cjeline širih okvira.

Jak gravitacijski utjecaj Zadra na ovom prostoru evidentan je u svakom pogledu. Tome je pridonijela i mala geografska udaljenost, ali i dobra prometna povezanost s novim županijskim centrom.

    - Osnovni podaci o stanju u prostoru

Zona obuhvata Urbanističkog plana uređenja za područje „Malenica“ iznosi 11,85 ha. Kopneni dio obuhvata UPU-a iznosi 2,75 ha, dok morska površina zauzima 9,10 ha.

Područje obuhvata UPU-a za područje Malenica predstavlja prostor koji je na zapadu i dijelu južne granice omeđen obalom Jadranskog mora. Na sjeveru je omeđen cestom koja se spaja na državnu cestu D8, dok ostatak UPU-a graniči s djelomično izgrađenim i zelenim površinama.

Nadmorska visina područja kreće se od 0,00 mnm do 20 mnm što predstavlja reljefnu energiju od 20 m. Prosječna nadmorska visina iznosi cca 10 mnm.

Područje obuhvata UPU-a za područje „Malenica“ u smjeru sjever – jug iznosi 380 m, a u smjeru zapad - istok 500 m.

Prirodne značajke prostora

Položajem na uskom kopnenom pojasu između jezera i mora, prostor Draga uvelike se razlikuje od ostalih dijelova hrvatskog primorja.

Osnovno obilježje reljefu daje smjena nizova bila i udolina. U građi terena se izdvajaju:

- vapnenci i dolomiti gornje krede koji dominiraju u sastavu bila i pripadajućeg arhipelaga

- viši dijelovi udolina su foraminiferski vapnenci eocena

Seizmički, ovaj prostor spada u područje od VIº MCS ljestvice.

Prostor Draga pripada tipu Csa prema Koppenovoj klasifikaciji.

Područje obuhvata Plana

    - Prostorno razvojne značajke

Prirodni resursi i kvaliteta područja su u suprotnosti s trenutačnim stanjem gospodarskog razvoja. Kao bitne karakteristike, odnosno najvažnije kvalitete na promatranom prostoru potrebno je prije svega istaknuti:

- more i morsku obalu zajedno sa svim mogućnostima koje su time date (turizam i nautički turizam)

- plodno tlo zaleđa i mogućnosti intenzivnog poljodjelstva

- neposredna blizina Parkova prirode Vransko jezero i Telašćica te Nacionalnog parka Kornati kao jedinstvenih prirodnih fenomena

- pogodan prometno geografski položaj (blizina prometnih putova, te neposredno susjedstvo većih urbanih centara)

Gore navedene činjenice imaju svoje opravdanje kao glavni resursi u svim, kako prostornim, tako pogotovo privrednim planovima razvoja (posebice razvoj turizma), a samim tim i potrebu za novim uređenim građevinskim područjima mješovitih namjena.

Prostorno razvoje strukture diktirane su postojećom gospodarskom matricom a ona se posebno odnosi na:

- naslijeđeni stupanj gospodarskog razvoja

- ekonomsku moć i interes kapitala

- stupanj zatečenih uloženih vrijednosti

- infrastrukturnu i komunalnu opremljenost

- gravitacijsku moć i demografske procese

- karakterističan ambijent ovog dijela Zadarske županije

Sve navedeno manifestira se kroz izgrađene strukture unutar obuhvata Plana te čini prostornu dispoziciju za nesmetan razvoj djelatnosti sukladno prirodnim pogodnostima, koje su na ovom području daleko više od povoljnih.

Iz obilježja već izgrađenih struktura nameću se ciljevi budućeg razvoja područja Plana, a to su:

- koristiti turizam i njegov razvoj kao kvalitetno tržište te kao djelatnost koja se može inkorporirati unutar ovog prostora

Razumljivo je da urbani  razvoj ovog područja treba pratiti odnosno prethoditi mu kvalitetno komunalno i infrastrukturno opremanje područja.

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost

Prometni sustav

Cestovni promet

Područje obuhvata Plana smješteno je južno od državne ceste D8 (Zadar-Šibenik) na koju se ovo područje veže nerazvrstanom cestom neposredno uz morsku obalu.

Nekategorizirane ceste na području obuhvata Plana imaju neprimjerene poprečne profile koji se, uglavnom, sastoje samo od kolnika neodgovarajuće širine i bez nogostupa. Zbog nepovoljnih tehničkih elemenata nisu pogodne za kvalitetno i

sigurno odvijanje prometa. Najčešći uzrok tome je uglavnom postojeća izgradnja i neriješeni vlasnički odnosi na terenu.

Telekomunikacijski sustav

Sjedište Općine Pakoštane preko RSS digitalne komutacije vezan je na glavni komutacijski centar u Zadru putem postojećeg magistralnog svjetlovodnog kabelskog sustava, položenog državnom cestom D8.

Na postojeći magistralni svjetlovodni kabel, položen državnom cestom D8, vezana je RSS digitalna komutacija naselja Drage. Naseljem je položena mjesna mreža koja zadovoljava sadašnje potrebe.

Pokrivenost sustavom pokretnih komunikacija na području Općine Pakoštane je dobra.

Poštansku službu vrše Hrvatske pošte (HP) preko poštanskog ureda Drage-Pakoštane (broj 23211).

Energetski sustav

Elektroopskrba Draga vezuje se na  Biograd n/m kao lokalno središte,a preko njega na jedinstven elektroopskrbni sustav Zadarske županije. Područje Biograda napaja se iz TS 35/10 Kv „Biograd“, a locirana je u sklopu TS 110/35 Kv „Biograd“. Vršno opterećenje TS 35/10 Kv iznosi približno 80% maksimalne moguće snage transformacije (2x8 MVA). Na 10 kV izvodima za Pakoštane nazočne su loše naponske prilike.

Unutar obuhvata Plana, distribucija električne energije prema potrošačima vrši se iz postojeće trafostanice 10(20)/0,4 kV.

Na 10 kV izvodima za Pakoštane nazočne su loše naponske prilike.

Vodnogospodarski sustav

Vodoopskrbni sustav

Vodoopskrba Općine Pakoštane vrši se preko vodoopskrbnog sustava „Grupni vodovod Biograda n/m“, koji koristi vode s lokalnih izvorišta i sa zahvata na rijekama Krka i Zrmanja. Od lokalnih izvorišta za vodoopskrbu Općine Pakoštane koriste se uglavnom izvorišta „Biba“ i „ Begovača“.

Vodoopskrba naselja Drage bazira se na dovodu vode iz crpne postaje „Drage“ tlačnim cjevovodom do vodospreme „Čelinka“. Ova vodosprema zapremine V= 500 m³ izgrađena je na koti 70 m.n.m. . Sustav procrpnica-vodosprema radi automatski. Opskrba vodom u naselju vrši se preko mjesne vodovodne mreže koja je vezana gravitacijskim dovodnim cjevovodom Ø 225 mm na vodospremu „Čelinka“.

Karakteristika postojeće vodovodne mreže naselja Općine Pakoštane, koja su priključena na javni vodoopskrbni sustav, je da se nalazi u lošem stanju, neadekvatno je dimenzionirana i izgrađena od raznih vrsta materijala. Zbog dotrajalosti mreže javljaju se i znatni gubici vode.

Biogradski vodoopskrbni sustav već godinama radi na granicama kapaciteta, a također je limitiran i dotok iz smjera Zadra.

Odvodnja otpadnih voda

Izgrađen je sustav odvodnje otpadnih voda Biogradske rivijere. Sustav je razdjelni s centralnim zajedničkim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Rješenje podrazumijeva izgradnju obalnog kolektora koji se od viših kota spušta prema moru, sakupljajući otpadne vode usputnih potrošača. Na obali mora predviđena je crpna postaja koja otpadne vode prepumpava u prekidno okno na potrebnoj koti, odakle se transport

nastavlja gravitacijom. U naselju Drage predviđene su dvije crpne postaje: C.P. „Drage“ na sabirnom kolektoru i C.P. „Čelinka“ na glavnom kolektoru.

Lokacija zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je na rtu Kumenat iznad podmorskog ispusta. Kako Pašmanski kanal, zbog malih dubina nije pogodan za prihvat urbanih otpadnih voda okolnih naselja, odabrana je trasa ispusta u smjeru rt Kumenat - južni rt otoka Pašmana.

Odvodnja otpadnih voda počela se rješavati u naselju Pakoštane, dok se u ostalim naseljima, pa tako i unutar obuhvata Plana, trenutno rješava zasebno preko individualnih septičkih jama, uglavnom vodopropusnog dna, pa se otpadne tvari direktno procjeđuju u podzemlje i more. Oborinske krovne vode i vode s prometnih površina također se ispuštaju direktno u tlo, izuzev uskog obalnog pojasa gdje se oborinske vode slijevaju direktno u more.

1.1.4.    Zaštićene prirodne, kulturno – povijesne cjeline i

ambijentalne vrijednosti i posebnosti

Sva kulturna dobra zaštićena su zakonom, bez obzira na vlasništvo, preventivnu zaštitu ili registraciju. Svojstvo kulturnog dobra utvrđuje Ministarstvo kulture rješenjem na temelju stručnog vrednovanja.

Prema podacima Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, na području Urbanističkog plana uređenja za područje „Malenica“ nema registriranih ni evidentiranih kulturnih dobara.

    - Obveze iz prostornih planova šireg područja

Prostorni plan Zadarske županije

U članku 7. određene su slijedeće građevine od važnosti za RH:

2.1.1.Prometne građevine:

Pomorske građevine - luke posebne namjene - sportske luke

| OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA |  | KAPACITET |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakoštane | Drage | luka Dugovača | postojeća | <200 |

U članku 8. određene su slijedeće građevine od važnosti za Županiju:

2.2.1.Prometne građevine

Pomorske građevine - luke otvorene za javni promet - luke lokalnog značaja - nerazvrstane

(luke koje su izgradnjom dužobalnih prometnica izgubile funkciju luka otvorenih za javni promet)

| OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA |
| --- | --- | --- |
| Pakoštane | Drage | luka Dugovača |

U članku 19. je utvrđen vršni kapacitet za sve (postojeće i planirane) morske luke, i to:

| OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA | KAPACITET |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakoštane | Drage | luka Dugovača | <500 |

Prostorni plan uređenja Općine Pakoštane

Odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Pakoštane određuju obaveznu izradu Urbanističkog plana uređenja za sve neizgrađene dijelove GP naselja.

Zabranjuje se izgradnja i uređenje neizgrađenih dijelova građevinskog područja naselja prije donošenja Urbanističkog plana uređenja (UPU-a) cjelovite zone.

Pored zajedničkih općih uvjeta za izgradnju i uređenje građevinskog područja naselja prilikom izrade UPU-a potrebno je poštivati slijedeće uvjete:

- riješiti prohodnost i prometnu pristupačnost zone

- osigurati min. 20% površine obuhvata planirane zone za javne površine

- osigurati prohodnost i pristupačnost dužobalnog pojasa

- gradnju udaljiti min. 70 m od obalne crte

Područje morske obale, sukladno odredbama Pomorskog zakonika obuhvaća pojas kopna do kojeg dopiru najveći valovi za vrijeme nevremena, ali i onaj dio kopna koji sa morem čini funkcionalnu cjelinu. Pod pojmom funkcionalne cjeline u smislu odredbi ovoga plana podrazumijeva se postojeći ili planirani dio kopna u neposrednom kontaktu s morem koji po svojoj prirodi ili namjeni služi korištenju mora (luke za javni promet, brodogradilište, istezalište, privezišta i sl.) kao i za turističko-rekreacijske svrhe koji su u vezi sa korištenjem mora (morske plaže, sportske aktivnosti vezane uz more, šetnica-lungo mare i sl.).

Minimalna širina morske obale je 6,0 m.

Stvarna širina područja morske obale ovisi o mikrolokacijskim uvjetima kao što su:

- morfologija terena

- postojeći, zatečeni sadržaji

- planirana namjena zone.

Planiranje i uređenje područja zone morske obale treba temeljiti na osnovnim planskim smjernicama.

- očuvati prirodne, kulturne, povijesne i tradicijske vrijednosti obalnog krajolika,

- planirati cjelovito uređenje i zaštitu na osnovi kriterija očuvanja prirodnih vrijednosti i cjelovitosti pojedinih morfoloških cjelina

- osigurati slobodan pristup obali i prolaz uz obalu te javni interes u korištenju, osobitog pomorskog dobra

- očuvati prirodne plaže i šume, te poticati prirodnu obnovu šuma i drugu autohtonu vegetaciju.

Unutar zone luke u sklopu građevinskih područja naselja Planom je utvrđen prostor luke otvorene za javni promet tipa u kojim se odvija javni, nautički i sportski promet.

Sukladno tome prostor luke otvorene za javni promet je područje unutar kojeg je Planom dozvoljena osnovna namjena pojedinih zona i to:

- zona luke za javni promet

- zona komunalnog veza

- zona komercijalnog veza

Stvarni kapacitet definirati će se detaljnijom planskom dokumentacijom u skladu s prostornim mogućnostima pojedine zone.

Prilikom utvrđivanja kapaciteta pojedine prostorne zone unutar mješovite luke, prioritet treba dati komunalnom vezu na način da se osigura dovoljan broj vezova za potrebe domicilnog stanovništva.

U zoni luke dozvoljena je izgradnja i uređenje slijedećih sadržaja:

- izgradnja i rekonstrukcija građevina maritimne zaštite

- izgradnja pratećih ugostiteljsko uslužnih sadržaja

- izgradnja i uređenje pješačke šetnice

- uređenje zaštitnog zelenog pojasa

Planom dozvoljena izgrađenost zone je 10% kopnene površine zone uz uvjet da visina vijenca pratećih ugostiteljsko-uslužnih sadržaja ne prelazi 4 m.

Dozvoljena veličina i oblik stambene zgrade na prostoru unutar obuhvata Plana ovisi od:

- vrste građevine

- veličine parcela

Planom se dozvoljava izgradnja slijedećih vrsta stambenih zgrada:

- stambena zgrada tipa A

- stambena zgrada tipa B

- stambena zgrada tipa C

Stambena zgrada tipa A je sukladno odredbama ovog Plana stambena građevina koja može imati najviše dva stana uz slijedeće uvjete:

- max. ukupna bruto razvijena površina (BRP) svih nadzemnih etaža je 300 m²

- max. dozvoljena katnost je: Po+P+1+Pk ili S+P+1+Krov

- max. visina građevine je 7,5 m

Stambena zgrada tipa B je sukladno odredbama ovog Plana stambena građevina koja može imati najviše četiri stana uz slijedeće uvjete:

- max. ukupna bruto razvijena površina (BRP) svih nadzemnih etaža je 500 m²

- max. dozvoljena katnost je: Po+P+2+Krov ili S+P+1+Pk

- max. visina građevine je 9,0 m

Stambena zgrada tipa C je sukladno odredbama ovog Plana stambena građevina koja može imati najviše šest stanova uz slijedeće uvjete:

- max. ukupna bruto razvijena površina (BRP) svih nadzemnih etaža je 600 m²

- max. dozvoljena katnost je: Po+P+2+Krov ili S+P+1+Pk

- max. visina građevine je 10,0 m

Planom su utvrđeni osnovni prostorni pokazatelji za gradnju stambenih zgrada svim kopnenim naseljima Općine Pakoštane, i to:

Stambena zgrada tipa A:

- samostojeća građevina - min. površina građevinske parcele 300 m², max. koeficijent izgrađenosti 0,30 i max. koeficijent iskoristivosti 0,9

- dvojna građevina – min. površina građevinske parcele 250 m², max. koeficijent izgrađenosti 0,35 i max. koeficijent iskoristivosti 0,95

Stambena zgrada tipa B:

- samostojeća građevina – min. površina građevinske parcele 500 m², max. koeficijent izgrađenosti 0,30 i max. koeficijent iskoristivosti 0,9

Stambena zgrada tipa C:

- samostojeća građevina – min. površina građevinske parcele 600 m², max. koeficijent izgrađenosti 0,25 i max. koeficijent iskoristivosti 0,8

Podrum se ne može koristiti za stanovanje kod stambenih zgrada tipa B i C.

Planom se dozvoljava izgradnja i smještaj nestambenih zgrada društvenih  i gospodarskih djelatnosti unutar građevinskih područja naselja uz uvjet da njihovo funkcioniranje i sadržaji nisu u koliziji sa stanovanjem kao osnovnom namjenom prostora ili na bilo koji način smanjuju kvalitetu stanovanja.

1.1.6.    Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu

na demografske i gospodarske podatke te

prostorne pokazatelje

Kako je područje obuhvata Plana djelomično izgrađeno nema gotovo nikakvih ograničenja u planiranom razvoju područja, te su ostvarive sve mogućnosti koje su predviđene i Prostornim planom uređenja Općine Pakoštane.

Na području naselja Drage na dan 31.12.2012. evidentirano je 207 građevina koje po sektorima zaduženja komunalne naknade pripadaju u građevine koje se koriste povremeno za stanovanje ili boravak i 231 građevina koje po sektorima zaduženja komunalne naknade  pripadaju u građevine koje se koriste za stalno stanovanje.

Iz navedenog proizlazi da u naselju Drage više od 50% postojećih građevina koriste za stalno stanovanje osobe koje imaju prebivalište u tom naselju,

2.        CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

Ciljevi razvitka utvrđuju se na temelju vrednovanja prethodnih razdoblja i zatečenog stanja, te realnog ocjenjivanja mogućih promjena. Posebno treba naglasiti strategijsku razvojnu ulogu pogodnosti i ograničenja prostora. Vizija budućeg razvitka definira se kao poželjno buduće stanje kojem treba težiti, a planirati treba na način da se Općini omogući  prihvaćanje potrebnih promjena.

  - Ciljevi prostornog razvoja općinskog

značaja

Temeljni ciljevi prostornog razvoja općinskog  značaja su:

definiranje mjera demografskog razvoja

povoljan odabir prostorne i gospodarske strukture razvoja

skladan i svrhovit razvoj svih dijelova naselja sukladno prirodnim resursima

poboljšavanje svih oblika komunikacije

zaštita krajobraznih vrijednosti

zaštita prirodnih i kulturnih vrijednosti

Navedene ciljeve potrebno je ostvarivati sustavom dokumenata prostornog uređenja kroz njihovu izradu i donošenje na način da se osigura racionalno korištenje i zaštita prostora, skladan demografski razvoj, te unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture.

2.1.1.      Demografski razvoj

Kako za područje obuhvata Plana ne postoje precizirani demografski pokazatelji, a radi se o uskom prostoru, demografija  nije tema obrade Urbanističkog plana uređenja ovog područja. Analizom mogućnosti gradnje na području obuhvata Plana došlo se do broja od cca 150 stalnih i povremenih stanovnika.

2.1.2.     Odabir prostorno razvojne strukture

Odabiru prostorne i gospodarske strukture potrebno je u prvom redu zaštiti postojeće vrijednosti prostora, kulturnu baštinu i krajobraz kako se to navodi u Prostornom planu uređenja Općine Pakoštane. Dugoročna orijentacija gospodarskog razvitka Draga bit će unapređenje djelatnosti kao što su: malo poduzetništvo, poljodjelstvo i turizam kao ključnih pravaca razvoja.

Na odabir prostorno razvojne strukture posebno utječu:

naslijeđena urbana struktura i fizičke datosti prostora

ograničeni mogući rast stanovništva

aktualni procesi urbanizacije

restrukturiranje gospodarstva

politika korištenja i uređenja prostora

Buduće   uređenje  prostora temeljiti će se na prostornoj  i funkcionalnoj  transformaciji već djelomično izgrađenih  područja te omogućavanje nove gradnje unutar obuhvata  na slobodnim građevinskim česticama uz adekvatno infrastrukturno i komunalno opremanje istih.

Za funkcioniranje ovog područja od presudnog značaja rješenje prometnog sustava odnosno internih prometnica unutar zone obuhvata s dostatnim profilom za nesmetani pristup svakoj građevinskoj čestici.

2.1.3.     Prometna i komunalna infrastruktura

Prometnice

Osnovni cilj rješavanja cestovne infrastrukture je poboljšanje postojećih nerazvrstanih cesta unutar zone obuhvata, te izgradnja nove kvalitetne cestovne mreže kao osnovni preduvjet kvalitetnom uređenju prostora. Također, potrebno je osigurati prostorne pretpostavke za promet u mirovanju, i prostorne i ostale planerske preduvjete za izgradnju i uređenje luke u pomorskom prometu.

Pošta i telekomunikacije

Temeljni cilj dugoročnog razvoja telekomunikacijskog sustava je izgradnja distributivne kanalizacije do svih korisnika u urbanom području, te u konačnici integracija svih mreža u jedinstvenu telekomunikacijsku mrežu sa širokim spektrom usluga (razmjena svih vrsta informacija, govora, slike i podataka).

Elektroprijenos i elektroopskrba

Predviđa se rekonstrukcija TS 110/35 kV „Biograd“ u TS 110/10(20) Kv, uz zadržavanje 35 kV naponskog nivoa u istoj trafostanici bilo preko terciara ili zadržavanja jednog trafo 35/10 Kv.

Situacija na području Pakoštana popravljena je izgradnjom novog 10(20) kV voda za to područje.

Pored navedenog potrebno je preći na 20 Kv pogonski napon, te izvesti rekonstrukciju postojećih TS 10/0,4 kV na TS 20/04 Kv.

Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda

- osigurati priključke na javnu kanalizacijsku mrežu za sve korisnike na području obuhvata, kroz izgradnju razdjelnog sustava odvodnje;

- uspostaviti potrebnu kontrolu odvodnje i ispuštanje otpadnih voda u more spojem na sustav odvodnje otpadnih voda Biogradske rivijere

- oborinske otpadne vode iz naselja odvesti najkraćim putem u okolni teren, odnosno u more

- do izgradnje javnog sustava odvodnje stambene građevine mogu pojedinačno rješavati odvodnju svojih otpadnih voda primjenom manjih suvremenih gotovih tipskih uređaja za biološko pročišćavanje, ili sakupljanjem u vodonepropusnim sabirnim jamama

Vodoopskrba

Vodoopskrbni sustav kako Općine Pakoštane tako i područja obuhvata ovog Plana u planskom razdoblju mora ostvariti sljedeće ciljeve:

- osigurati pouzdanu opskrbu kvalitetnom pitkom vodom za sve  potrošače,

- provesti optimalizaciju i racionalizaciju postojećeg sustava, sa svrhom povećanja sigurnosti vodoopskrbe, smanjenja potrošnje energije, normizacije i tipizacije objekata i uređaja i sl.,

- izvedbom novih sustava i paralelnim zahvatima na postojećoj mreži, gubitke svesti na prihvatljivu razinu od  20%,

- osigurati kvalitetnu protupožarnu zaštitu.

2.1.4.     Očuvanje prostornih posebnosti za  područje

„Malenica“

Osnovni cilj Plana je transformacija neizgrađenog dijela područja obuhvata iz trenutno neuređenog prostora u uređenu zonu pretežno stambene i mješovite namjene. Prostor luke, prostor javnih zelenih površina i površine na kojim se planiraju prateći sadržaji pretendiraju postati budući centar naselja Drage

  - Ciljevi prostornog uređenja područja „Malenica“

Ciljevi uređenja naselja su:

- podizanje standarda javnih usluga

- oblikovanje i razvitak novog javnog prostora

- privođenje svrsi prostora luke

- poboljšavanje svih oblika komunikacije

- podizanje kvalitete stanovanja

- zaštita krajobraznih vrijednosti unutar naselja.

| 2.2.1. | Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, obilježja izgrađene strukture, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina |
| --- | --- |

Plan treba definirati mogućnost gradnje na svim slobodnim i za to pogodnim građevinskim česticama uz max. akceptiranje vrijednih zelenih površina.

Razmještaj cestovnih (uličnih) pravaca unutar zone obuhvata formira djelomično izgrađene prostore te omogućava izgradnju na neizgrađenim dijelovima uz potpuno infrastrukturno i komunalno opremanje.

    - Unapređenje uređenja naselja i komunalne   infrastrukture na području „Malenica“

Prostornim planom uređenja Općine Pakoštane, a u interesu općeg cilja podizanja kvalitete življenja, urbana obnova temelji se na stvaranju sve primjerenijih uvjeta koji se sastoje od urbanog opremanja naselja kroz sustavno uređivanje privatnog i javnog prostora i održavanja svih prometnih i sportsko-rekreativnih površina i javnog zelenila.

3. 	PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1.  Program gradnje i uređenja prostora

UPU za područje  “Malenica” izrađen je na osnovu Prostornog plana uređenja Općine Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane 02/06, 01/09) kao temeljnog prostornog plana za čitav prostor.

Dosadašnji prostorni razvoj odlikuje se stalnim širenjem izgradnje naselja. Posljedica tog procesa je te neracionalna i skupa izgradnja, koju ne može pratiti odgovarajuća komunalna i infrastrukturna opremljenost. U okvirima Plana valorizirat će se turistički potencijali i mogućnost razvoja šireg područja na principima ponude u okviru samog naselja.

Osnovni uvjeti za mogućnost razvoja samog naselja je poboljšanje kvalitete cestovnih veza i vodoopskrbe te samim tim i uvjetovano rješenje odvodnje otpadnih voda.

Područja unutar obuhvata Plana ugrožena bespravnom izgradnjom (napose obalno područje) sanirat će se primjerenom izgradnjom prometne mreže i opremanjem osnovnom komunalnom infrastrukturom.

Plan treba regulirati prostor koji predstavlja potencijal za razvoj pretežito stambene zone (M1), pratećih sadržaja ugostiteljsko turističke namjena (T4) te zone morske luke.

Program gradnje prostora luke planiran je na osnovu idejnog projekta izrađenog od „Obala“ d.o.o., Split, 598/10, listopad 2010., glavni projektant Ivica Galasso dipl.ing.građ..

3.2. Osnovna namjena prostora

U zoni obuhvata Plana predviđene su površine mješovite  namjene - pretežito stambene koje unutar osnovnih namjena (stambena izgradnja i turizam) pružaju mogućnosti za sve ostale sadržaje determinirane osnovnim namjenama prostora, površine ugostiteljsko turističke namjene, te zona morske luke.

Zonom morske luke pokriven je najveći dio obuhvata plana.  Luka se dijeli na luka za javni promet (lokalni značaj) i sportsku luku.

3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način

korištenja  i uređenja površina

| 1) | Ukupna površina mješovite namjene – pretežito stambene (M1) | 1,35 ha |
| --- | --- | --- |
| 2) | Ukupna površina gospodarske namjene- prateći sadržaji ugostiteljsko turističke namjene (T4) | 0,42 ha |
| 3) | Ukupna površina infrastrukturnih sustava (prometnice) (IS) | 0,82 ha |
| 4) | Ukupna površina zone morske luke - Luka za javni promet (lokalni značaj) - Športska luka | 8,88 ha (kopneni dio 2,13ha) |
| 5) | Javne zelene površine - park Z1 | 0,27 ha |
| 6) | Ukupna površina zaštitnih zelenih površina (Z) | 0,02 ha |
|  | Ukupna površina obuhvata Urbanističkog plana uređenja za područje “Malenica” | 11,76 ha |

S obzirom na broj i veličinu čestica može se očekivati 10 građevina stambeno – poslovne namjene ili  stambene namjene tipa C

Stambena zgrada tipa  C– (može imati najviše 6 stana)

-minimalna površina građevne čestice 600 m2 (samostojeća građevina)

U proračun se uzimaju prosječne vrijednosti za samostojeće građevine:

-broj stanova: 5

-broj stanovnika u svakom stanu:3

P= 1,35 ha

10 građevnih čestica

10 građevnih čestica x5 stanova x3 stanovnika=150 stanovnika/korisnika

Planirani prosječni broj stanovnika: 150 stanovnika/korisnika

3. Očekivana gustoća naseljenosti  zone mješovite namjene na području obuhvata iznosi:

- gustoća stanovanja Gst = odnos broja stanovnika i zbroja površina građevnih čestica za stambene građevine

Gst = 150 st/1,35 ha = 111 st/ha

- gustoća stanovanja Gust = odnos broja stanovnika i zbroja površina građevnih čestica za stambene građevine i prateće stambene funkcije (stambene ulice, parkirališta, zelene površine)

Gust = 150 st/2,46 ha = 61,0 st/ha

- gustoća stanovanja Gbst = odnos broja stanovnika i zbroja površina građevnih parcela za stambene građevine i šire stambene funkcije (sabirne ulice, parkovi, površine za rekreaciju, osnovne škole)

Gbst = 150 st/5,0 ha = 30 st/ha

- gustoća stanovanja Gnst = odnos broja stanovnika i  površine obuhvata prostornog plana

Gnst = 150 st/11,76 ha = 12,7 st/ha

3.4. Prometna i ulična mreža

3.4.1. Ulična mreža

Prostornim planom uređenja Općine Pakoštane određena je kategorizacija prometnica i prometnih površina, te su određeni uvjeti za gradnju cesta i ulica, kao i smještaj vozila u mirovanju.

Okosnicu prometne mreže unutar obuhvata UPU-a za područje „Malenica“ čine nerazvrstane ceste (ceste, prilazi, kolno-pješačke površine i drugi putovi) koje treba privesti funkciji sustavnim planom rekonstrukcija, a prioritet imaju prometnice koje će u kratkom razdoblju doprinijeti oživljavanju dijelova naselja.

Parkirališne i garažne potrebe rješavati će se u skladu s odredbama za provođenje Plana u pravilu na građevnoj čestici.

Ulična mreža prikazana je u kartografskom prikazu 2. – Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.1. – Promet u mjerilu 1:1000.

3.4.2. Pomorski promet

Lučko područje podijeljeno je na luku za javni promet lokalnog značaja i luku posebne namjene-sportsku luku. Također je planiran i prostor za mjesnu rivu.

U pristupu rješenju uređenja ovog dijela obalnog pojasa vodilo se računa, ne samo o elementima od općeg interesa i stručno tehničke problematike, već i o onima, koji se odnose na vrednovanje prostornog potencijala razmatrane lokacije, prepoznavanje ljepote krajolika, te racionalnog, estetskog i ekološkog uklapanja planiranog objekta u okolinu.

Lučki objekti, prometne i zelene površine prikazani su na kartografskim prikazima Plana.

Ukoliko se planom šireg područja promijeni vrsta ili namjena luke, luka se može koristi u skladu s namjenom iz plana šireg područja, bez izmjene ovog Plana.

Luka za javni promet lokalnog značaja

Lučko područje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja obuhvaća područje namijenjeno za obavljanje linijskog pomorskog prometa, komunalni vez koji obuhvaća vez plovnog objekta čiji vlasnik ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave ili plovni objekt pretežito boravi na tom području i upisan je u upisnik brodova nadležne lučke kapetanije ili očevidnik brodica nadležne lučke kapetanije ili ispostave, nautički vez za nautička plovila, ribarski vez i privezišta.

Područje namijenjeno za obavljanje linijskog pomorskog prometa planirano je na sjeverozapadnom dijelu uvale. Na spomenutoj mikrolokaciji planira se realizacija privezne obale u smjeru sjeverozapad – jugoistok i privezni gat za obostrano pristajanje, sa korisnom dubinom od -4,0m i visinom 1,60m, te vanjska pristanišna obala duljine cca 30,0m. U korijenu vanjske pristanišne obale  planirano betonsko istezalište za brodice.

U jugoistočnom dijelu uvale planiraju komunalni vez, nautički vez za nautička plovila, ribarski vez i privezišta. Planiran je broj od 200 vezova za plovila duljine 8 do 24 metra.

Također je osiguran prostor za ugostiteljske, manje trgovačke, sanitarne i druge sadržaje kao i izdvojeni parkirališni prostor.

Predviđen je lukobranski objekt kao zaštitni objekt na stupovima sa uronjenom panelnom pregradom za umanjivanje valne energije u akvatoriju marine dužine 252m i to vanjske širine 2,0m i unutrašnje širine 4,60m. Na južnom dijelu je planirana privezna obala, na stupovima i premoštenjima te je poprečnim pasarelama spojena  na dužobalnu šetnicu. Na takav način je ostavljen netaknut hridinast obalni pojas, te se postigla potrebna dubina za privez plovila.

Cjelokupna konstrukcija tako projektirana da  omogućava nesmetanu cirkulaciju i izmjenu vodene mase unutar akvatorija marine.

Luka posebne namjene – sportska luka

Istočno od objekta luke otvorene za javni promet realizirat će se sportska luka (obalna trasa mjesne rive). Planirano je 76 vezova, uz mjesnu rivu, za plovila duljine 8 do 9,5 m

Na pojedinim dijelovima luke, bit će potrebno izvršitI lučki konstruktivni iskop u skladu s projektom da bi se postigla korisna dubina -2,00m potrebna za nesmetan manevar i boravak plovila na vezu.

Mjesna riva

Kako su plovila sportske luke vezana uz obalnu trasu koja se pruža istočno od objekata luke otvorene za javni promet, planirana je mjesna riva, kao javni prostor od posebnog značaja za mjesto Drage.

Jedno od bitnih obilježja izgrađene strukture obalnog pojasa je nedostatak javnih prostora. Stoga je ovaj uvjetni nedostatak potrebno, kompenzirati odgovarajućim

uređenjem obalnog prostora posebne vrijednosti ili značaja za sliku i društveni život naselja.

Mjesna riva u duljini od cca 280m, planirana je ispod postojeće javne ceste prema moru na sveukupnoj kopnenoj površini od cca 9000 m2.

Dosadašnja ulica koja se koristila samo za kolni promet, nedostatak pločnika i dužobalne šetnice, te prostorne praznine, kojima su izolirani privatni, stambeni i ugostiteljski objekti, postali su tek sredstvo za stvaranje i održavanje nepoželjnog socijalnog i društvenog razdvajanja. Zbog svega navedenog bilo je od izuzetne važnosti urediti obalni pojas na način da se stvori potencijal razvitka javnog i socijalnog prostora.

Dano je rješenje rekonstrukcije postojeće ceste uz obalu (sabirna ulica), uz formiranje javnih parkirališnih površina (90 vozila) , predviđanjem sadržaja u zaobalnog prostoru rive (ugostiteljski  sadržaji sa štekatima, trgovački sadržaji, parkovne površine), te dužobalna šetnica sa hortikulturnim uređenjem.

3.4.3. Pošta i telekomunikacije

Pošta

Na području naselja Drage poštansku službu vrši Hrvatska pošta – Centar pošta Zadar.

U naselju Drage postoji jedinica poštanske mreže s brojem 23211.

Planovi razvoja poštanske djelatnosti na temelju pokazatelja s pojedinih područja, te na temelju financijske mogućnosti ulaze u sastav planova Hrvatske Pošte.

RTV mreža

Prostor naselja Drage pokriven je među ostalim i RTV  signalom preko mreže postojećih objekata za emitiranje RTV programom.

Telekomunikacije

Za izgrađenu telekomunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih telekomunikacijskih usluga putem telekomunikacijskih vodova, planirana je dogradnja, odnosno konstrukcija te eventualno proširenje izgradnjom novih građevina, radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora koji posjeduju propisanu dozvolu za pružanje telekomunikacijskih usluga za koje nije potrebna uporaba radiofrekvencijskog spektra.

Nova TK infrastruktura za pružanje TK usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, planirana je  postavom  baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocjevnim stupovima izvan naselja    bez detaljnog definiranja lokacija (točkastog označavanja)

vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom.  Treba poštivati načela zajedničkog korištenja od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to moguće.

Poboljšanje pokrivenosti javne komunikacije u pokretnoj mreži poboljšati će se postavom dvije bazne radijske stanice i to:

- Na području naselja Drage

- Na području naselja Pakoštane

Razvod telekomunikacijske mreže prikazan je u grafičkom prikazu 2. – Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.2. – Pošta,   telekomunikacija i energetska mreža u mjerilu 1:1000.

3.5. Komunalna i ostala infrastrukturna mreža

3.5.1. Vodoopskrba

Za konačno kvalitetno rješenje vodoopskrbe naselja Drage, a tako i područja obuhvata ovog Plana potrebno je povećati postojeći rezervoarski prostor u sklopu vodospreme „Čelinka“, izgradnjom još jedne vodne komore zapremine V=500 m³.

Ovaj Plan predviđa postavu  cjevovoda DN 110 u trasama svih novih nerazvrstanih ulica.

Planiranu hidrantsku mrežu izvesti prema važećem Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

Biogradski vodoopskrbni sustav već godinama radi na granicama kapaciteta, a također je limitiran i dotok iz smjera Zadra.

Za svaku daljnju izgradnju koja bi rezultirala novim potrošačima potrebno je ishoditi suglasnost nadležnog komunalnog poduzeća koje gospodari vodozahvatom „Kakma“. Daljnjoj izgradnji se može pristupiti tek po osiguranju dostatne količine vode u vodoopskrbnom sustavu.

Razvod vodoopskrbne mreže prikazan je u kartografskom prikazu 2. – Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.3. – Vodnogospodarski sustav u mjerilu 1:1 000.

3.5.2. Odvodnja

Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda

Izgrađen je sustav odvodnje otpadnih voda Biogradske rivijere. Sustav je razdjelni s centralnim zajedničkim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Rješenje podrazumijeva izgradnju obalnog kolektora koji se od viših kota spušta prema moru, sakupljajući otpadne vode usputnih potrošača. Na obali mora predviđena je crpna postaja koja otpadne vode prepumpava u prekidno okno na potrebnoj koti, odakle se transport nastavlja gravitacijom. U naselju Drage predviđene su dvije crpne postaje: C.P. „Drage“ na sabirnom kolektoru i C.P. „Čelinka“ na glavnom kolektoru.

Lokacija zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je na rtu Kumenat iznad podmorskog ispusta. Kako Pašmanski kanal, zbog malih dubina nije pogodan za prihvat urbanih otpadnih voda okolnih naselja, odabrana je trasa ispusta u smjeru rt Kumenat - južni rt otoka Pašmana.

Planirani sustav odvodnje za područje obuhvata Plana  je razdjelni što podrazumijeva da će sve kućne otpadne vode, putem zatvorenih kanala odvesti do predviđenog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te tek onda ispustiti u recipijent.

Do konačne izgradnje prethodno prihvaćenog sustava odvodnje manji stambeni objekti mogu otpadne vode sakupljati u vodonepropusnim sabirnim jamama. Za veće stambene objekte (preko 10ES) obvezna je primjena suvremenih uređaja za sustavno kondicioniranje otpadnih voda sa dispozicijom pročišćenih otpadnih voda na vlastitoj čestici putem upojnih bunara

Odvodnju fekalne vode za planirane sadržaje luke i poslovne sadržaje unutar lučkog područja obvezno spojiti na kanalizacijski sustav Biogradske rivijere. Nije dozvoljeno rješenje putem sabirnih jama niti bilo kakav oblik ispuštanja fekalnih voda u more.

Potrebno je izvršiti predtretman otpadnih tehnoloških voda sadržaja luke prije upuštanja u sustav fekalne kanalizacije.

Oborinske vode predmetnog područja rješavaju se zasebnim kanalima. Prije ispuštanja u more oborinske vode tretirati preko separatora ulja i masti.

Odvodna mreža prikazana je u kartografskom prikazu 2. – Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.3. – Vodnogospodarski sustav u mjerilu 1:1 000.

3.5.3. Elektroopskrba

Predviđa se rekonstrukcija TS 110/35 kV „Biograd“ u TS 110/10(20) Kv, uz zadržavanje 35 kV naponskog nivoa u istoj trafostanici bilo preko terciara ili zadržavanja jednog trafo 35/10 Kv.

Situacija na području Pakoštana popravljena je izgradnjom novog 10(20) kV voda za to područje.

Pored navedenog potrebno je preći na 20 Kv pogonski napon, te izvesti rekonstrukciju postojećih TS 10/0,4 kV na TS 20/04 Kv.

Postojeće nadzemne vodove srednjeg napona  potrebno je kablirati.

Za kraj dugoročnog planskog razdoblja određuje se izvedba kabelske mreže, a u prijelaznom razdoblju treba davati prednost takvom načinu razvoja mreže.

Rasvijetljenost prometnih površina treba uskladiti s postojećom zakonskom regulativom.

Sve stupove javne rasvjete treba postavljati jednoredno u načelu sa sljedećim visinama, razmakom stupova i izvorom svjetla:

-	Za osvjetljenje pješačkih hodnika, te staza, putova i šetnica treba koristiti stupove visine 4 metra na razmaku od 20 m i odgovarajućom jačinom svjetiljke.

-	Za priključne i pristupne prometnice treba koristiti stupove visine 6 m s kabelom na međusobnom razmaku od 30 m i odgovarajućom jačinom svjetiljke.

-	Za sabirne ulice treba koristiti stupove visine 10 m s kabelom na međusobnom razmaku od 30 m i odgovarajućom jačinom svjetiljke.

Stupove u ulicama treba bojom i oblikom prilagoditi postojećim, a u parkovima, šetnicama i u okolišu specifičnih objekata prateće izgradnje koji svojom namjenom i arhitekturom predstavljaju izdvojenu cjelinu moguće je korištenje stupova javne rasvjete i vrste rasvjete koji će s tim objektom činiti jedinstvenu oblikovnu cjelinu.

Razvod mreže srednjeg  i niskog napona prikazan je u kartografskom prikazu 2. – Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.2. Pošta, telekomunikacija i energetska mreža mjerilu 1:1000.

3.5.4.    Opći uvjeti za izgradnju i međusobni raspored vodova

komunalne infrastrukture

Idejna urbanistička rješenja su na razini koncepcije prikazana po pojedinim vrstama komunalne infrastrukture na grafičkim prikazima na kartama u mjerilu 1:1 000.

U grafičkom dijelu ovog Plana prikazani su načelni poprečni presjeci prometnica i prometnih površina s prikazom principa rasporeda pojaseva vodova komunalne infrastrukture koji obuhvaćaju i jedinstveno prikazuju međusobni odnos pojedinih pojaseva vodova komunalne infrastrukture s jedne strane, te njihov položaj u odnosu na planiranu glavnu os odnosno regulacijske linije.

Raspored pojaseva vodova komunalne infrastrukture obuhvaća postojeću infrastrukturu koja se zadržava do kraja dugoročnog planskog razdoblja i usklađuje ju s planiranim rješenjima ostale komunalne infrastrukture.

Prijedlog rješenja u osnovi polazi od uvažavanja odnosno zadržavanja položaja one komunalne infrastrukture za premještanje koje nije bilo opravdanja u funkcijskom smislu ili je pak bilo moguće pronaći takvo rješenje koje ne zahtijeva njezino premještanje. U takvim slučajevima je položaj planirane komunalne infrastrukture u poprečnom profilu raspoređen uz uvjet poštivanja pojasa postojeće, zadržane infrastrukture i u prostorno-fizičkom smislu raspoređen unutar raspoloživog prostora.

Drugi osnovni uvjet za izradu ovog rasporeda pojaseva vodova komunalne infrastrukture polazi od njihovog međusobnog odnosa i rasporeda koji nastoji u cijelosti poštivati važeće propise, te je u pogledu širina pojaseva zadržala njegove odrednice.

U slučajevima u kojima se zadržava postojeća komunalna infrastruktura, osiguranje prostornih potreba planirane infrastrukture treba prilagoditi mogućem stanju.

Poprečne prijelaze infrastrukture treba u pravilu izvoditi u zoni križanja prometnica. Sve poprečne prijelaze infrastrukture treba osigurati na odgovarajući tehnički ispravan način (zaštitne cijevi i sl) i ovo se smatra obvezom prilikom izgradnje ili rekonstrukcije bilo prometnih površina, bilo infrastrukture.

Prostor za razvoj infrastrukture treba planirati i ostvariti po najvišim standardima zaštite okoliša.

Trase prometnih i komunalnih infrastruktura u ovom Planu dani su načelno i shematski.

3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Područja obuhvata Plana nalazi se u zoni zaštićenog obalnog područja. U skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (ZOP), na osnovu obaveza iz Prostornog plana uređenja Općine Pakoštane, te analizom postojećeg stanja određeni su uvjeti  korištenja, uređenja i zaštite površina za područje „Malenica“.

Oblici korištenja

Za područje obuhvata označeno kao izgrađeni dio naselja oblik korištenja je rekonstrukcija – promjena korištenja radi poboljšanja funkcionalnosti dijelova naselja.

Ovaj oblik korištenja trebao bi sačuvati autohtoni prostor kao zonu karakteristične ambijentalne vrijednosti.

Izgrađene zone koje su obuhvaćene ovim oblikom korištenja većim  su dijelom urbanizirane i dovršene ali su uglavnom prometnice u njima loše kvalitete te će se rekonstrukcijom i izgradnjom novih građevina i prometnica postići optimalnije korištenje prostora i unaprijediti kvaliteta stanovanja kao i mogućnosti pružanja turističkih usluga.

Jedan dio građevinskog područja obuhvata ovog plana je neizgrađen, ili su na prostoru smještene pojedinačne individualne stambene građevine bez cestovne mreže i komunalne infrastrukture.

Za ove dijelove prostora predviđeni oblik korištenja je nova izgradnja koja će se moći realizirati nakon što se izvede planirana cestovna mreža sa pratećom komunalnom infrastrukturom.

3.6.1.   Uvjeti i način gradnje

Unutar prostora obuhvata zavisno od namjene prostora predviđeno je nekoliko načina gradnje.

U daljnjem tekstu navedeni su parametri gradnje za različitu namjenu, a u provedbenim odredbama detaljno su navedene veličine, sadržaji i način oblikovanja za sve građevine i prostore koje će se raditi na prostoru obuhvata.

Kako je osnovna namjena područja obuhvata zona stambene izgradnje dozvoljena veličina i oblik stambene zgrade na navedenom prostoru ovisi od:

- vrste građevine

- veličine čestice

Planom se dozvoljava izgradnja slijedećih vrsta stambenih zgrada:

- stambena zgrada tipa A

- stambena zgrada tipa B

- stambena zgrada tipa C

Stambena zgrada tipa A je sukladno odredbama ovog Plana stambena građevina koja može imati najviše dva stana.

Stambena zgrada tipa B je sukladno odredbama ovog Plana stambena građevina koja može imati najviše četiri stana.

Stambena zgrada tipa C je sukladno odredbama ovog Plana stambena građevina koja može imati najviše šest stanova.

Planom je utvrđen vršni kapacitet morske luke od maksimalno 500 vezova. Navedeni kapacitet iskazan je kumulativno. Za zonu sportske luke dozvoljava se izgradnja maksimalno 200 vezova, te za zonu komunalnog veza potrebno je osigurati minimalno 100 vezova.

Unutar zone luke Planom je utvrđen prostor luke otvorene za javni promet mješovitog tipa u kojem se odvija javni, nautički i sportski promet.

U zoni luke dozvoljena je izgradnja i uređenje sljedećih sadržaja:

- izgradnja građevina maritimne zaštite

- izgradnja pratećih ugostiteljsko uslužnih sadržaja

- izgradnja i uređenja pješačke šetnice

- uređenje zaštitnog zelenog pojasa

Planom se predviđa uređenje javnih zelenih površina – park (Z1) u skladu s prirodnim osobitostima prostora i u svrhu uređenja prostora i zaštite okoliša. Park je potrebno hortikulturno urediti autohtonim visokim i niskim zelenilom, uz mogućnost uređenja pješačkih staza, dječjih igrališta i postavu urbane galanterije. Dozvoljava se gradnja paviljonskih građevina s trgovačkim i ugostiteljskim sadržajima.

Unutar obuhvata Plana društvene djelatnosti mogu se smještati unutar stambeno-poslovnih i poslovnih građevina. Dozvoljene su sve društvene djelatnosti uz uvjet da njihovo funkcioniranje i sadržaj nisu u koliziji s osnovnom namjenom ili na bilo koji drugi način negativno utječu na kvalitetu stanovanja te da se osiguraju minimalne površine

potrebne za odvijanje određene javno društvene djelatnosti.

Građevinama za turističko-ugostiteljske djelatnosti u smislu odredbi ovoga plana smatraju se građevine za smještaj i boravak gostiju (hotel, motel, apartmani), građevine za pružanje ugostiteljskih usluga (restorani, picerije, barovi i sl.), prateći i pomoćni ugostiteljski objekti i sadržaji, objekti i sadržaji za sport, zabavu i rekreaciju.

Poslovne građevine mogu se graditi na zasebnim građevnim česticama, unutar građevina mogu se smještati uslužni, ugostiteljski, trgovački, zabavni i slični sadržaji.

3.6.2.  Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i

kulturno -  povijesnih i  ambijentalnih cjelina

Na području obuhvata nema registriranih ni evidentiranih kulturnih dobara. Čitav prostor kao dio naselja Drage i Općine Pakoštane možemo tretirati kao ambijentalnu cjelinu koju treba zaštititi kroz odabrane uvjete i način gradnje, a sve prema  Odredbama za provođenje Plana što bi u načelu značilo zaštititi navedenu ambijentalnu vrijednost mjesta, a istodobno dozvoliti gradnju koja neće narušiti urbano-ruralnu sredinu.

Prilikom rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, te uređenja područja morske luke za javni promet – lokalni značaj posebnu pažnju posvetiti saniranju područja erozije morske obale i za to iznaći adekvatna tehnička rješenja koja neće narušiti prirodnu cjelovitost područja.

Ako se pri izvođenju građevinskih i drugih radova naiđe na arheološko nalazište ili pojedinačni nalaz radovi se moraju prekinuti i o nalazu bez odlaganja obavijestiti nadležnu ustanovu.

3.7. Sprečavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš

"Okoliš je prirodno okruženje: zrak, tlo, voda i more, klima, biljni i životinjski svijet u ukupnosti uzajamnog djelovanja i kulturna baština kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek." Okoliš, prirodnu i kulturnu baštinu često je teško, ako ne i nemoguće zasebno razmatrati zbog međusobne isprepletenosti i po definiciji, odnosno zakonskoj regulativi, a posebno utjecaju ljudskih aktivnosti.

U urbanističkom kao i u prostornom planiranju kvaliteta okoliša mora biti osnovni kriterij planiranja, odnosno zaštita okoliša je sadržana u načelu integralnog pristupa planiranju i uređenju prostora kao kontinuirana i u svim segmentima prisutna komponenta. Stoga je sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš sadržano u svim dijelovima UPU-a za područje „Malenica“ kroz utvrđivanje mogućnosti i ograničenja korištenja prostora i planiranjem razvoja putem izbora najpovoljnijih opcija.

Glavni cilj zaštite okoliša je očuvanje prostora i dostizanje više razine kakvoće života. Zbog toga je potrebno ustanoviti postojeće stanje okoliša i prirodne baštine, zatečeno stanje prema potrebi sanirati i nove aktivnosti u prostoru usuglašavati s naprednim europskim i hrvatskim zakonodavstvom. Stoga treba težiti s jedne strane ostvarivanju održivog razvitka naselja i kvalitete življenja stanovnika u njima, a s druge strane treba sačuvati i prirodni krajolik, te prirodnu raznolikost pojedinih područja.

Naglasak se stavlja na subjekte koji na bilo koji način koriste prostor kao resurs i svojom djelatnošću vrše utjecaj na okoliš, da se isti dosljedno pridržavaju i provode sve zakonske propise kojima se regulira zaštita prostora i okoliša. Planska usmjerenja nastoje da se sektorski i detaljno jača svaka pojedina kategorija zaštite:

Zrak

Na području obuhvata UPU-a za područje „Malenica“ nema nikakvih energetskih postrojenja, a osnovni energenti biti će biti električna energija, odnosno takozvani čisti energent.

Voda

Glavni izvori onečišćenja na području obuhvata UPU-a za područje „Malenica“ bit će otpadne vode iz domaćinstava.

U čitavom području obuhvata zabranjuje se:

– ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,

– deponiranje otpada,

– građenje kemijskih industrijskih postrojenja,

– građenje prometnica bez sustava kontrolirane odvodnje i pročišćavanja

oborinskih voda.

Zbog zaštite i sprječavanja nepovoljnih utjecaja na podzemne vode i more potrebno je poduzimati slijedeće mjere i aktivnosti:

planiranje i izgradnju sustava za odvodnju otpadnih voda  za područje   UPU-a za područje „Malenica“,

za područje obuhvata ovog plana potrebno je  uspostaviti sustav odlaganja  otpada kao i njegovog odvoza prema komunalnom redu nadležnog poduzeća koje se bavi zbrinjavanjem otpada na području naselja Drage.

Tlo

Tlo se onečišćuje na više načina, a zbog zaštite i sprječavanja ovakvih nepovoljnih utjecaja na tlo potrebno je poduzimati slijedeće mjere i aktivnosti:

potrebno je dugoročno kvalitativno i kvantitativno osigurati i održavati funkcije tla,

spriječiti zagađivanja zraka iz kojeg se štetni spojevi i teški metali talože u tlo,  duž značajnijih prometnica,

riješiti odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda,

uspostaviti sustav gospodarenja otpadom koji će omogućiti dugoročno, organizirano i kontrolirano postupanje s otpadom,

poduzeti pravodobne mjere za saniranje posljedica mogućih akcidenata koji bi uzrokovali onečišćenja tla (prometne nezgode nakon kojih je u okoliš istekla nafta ili naftni derivati, nezgode pri prijevozu opasnih otpada i sl.),

More

Zaštita mora od onečišćenja s kopna planira se određivanjem namjene kopnenog i morskog prostora i spojem na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda Biogradske rivijere. Zaštita mora provodi se i čišćenjem i održavanjem čistoće slivnog područja. Zaštita mora usmjerava se na očuvanje područja s visokom kakvoćom mora i rehabilitaciju ugroženih područja gdje se otpadne i preljevne vode direktno

nekontrolirano ispuštaju u more. Svaka nova gradnja u pomorskom dobru i nasipanje obale podliježe obvezi provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš.

Da bi se zaštita mora cjelovito provela potrebno je utvrditi razinu osjetljivosti obalnog mora u skladu s ekološkim značajkama i namjenom. Utvrđena osjetljivost mora određuje potrebne mjere zaštite.

Buka

Na području obuhvata UPU-a za područje „Malenica“ veći izvor komunalne buke su trase prometnica, i to samo u ljetnom periodu.

Konfliktna područja mogu se javiti pri izgradnji bučnih obrta i ugostiteljsko-turističkih objekata u okviru ovog obuhvata. Kod izgradnje takvih objekata u ovoj zoni, sukladno posebnim propisima, utvrditi razine buke koje se ne smije prijeći i građevinskim zahvatima spriječiti širenje buke u okoliš.

Otpad

S obzirom da okoliš ugrožava neorganizirano i nekontrolirano odlaganje svih vrsta otpada, na području obuhvata UPU-a za područje „Malenica“ potrebno je uspostaviti sustav gospodarenja otpadom koji će omogućiti dugoročno i sveobuhvatno zbrinjavanje otpada. Potrebno je sve objekte obuhvatiti organiziranim prikupljanjem otpada. Nužno je shvatiti da otpad mora proći određeni predtretman prije završnog zbrinjavanja, te da je velik dio otpada iskoristiv.

Mjere za organizirano i kontrolirano postupanje s otpadom obuhvaćaju:

izbjegavanje i smanjenje nastanka otpada,

maksimalno korištenje vrijednih svojstava otpada kada njegov nastanak nije moguće izbjeći,

sigurno odlaganje neiskoristivog otpada sa svim prethodnim i pratećim mjerama i postupcima osiguranja od bilo koje vrste štetnog djelovanja.

Sve ove mjere sadržane su u zakonskoj regulativi, pa je Urbanističkim planom uređenja naglašena potreba njena poštivanja, te uvažavanja načela racionalnog i dobrog gospodarenja prostorom.

Zaštita od požara

Ovim planom su osigurane mjere zaštite koje su obvezne za ovu vrstu urbanističke dokumentacije. Efikasnost zaštite od požara postiže se adekvatnom organizacijom prostora: načinom uređenja, razmještaj građevina, visinom građevina i pristupnosti javnih kolnih površina do građevine. Iz grafičkih prikaza je prikazano da je osiguran kolni pristup do svih građevina kao i glavni požarni putovi postojećim i novoplaniranim prometnicama.

Tehnička protupožarna (preventivna) zaštita postiže se adekvatnom primjenom građevnog materijala, tehnički propisanim i zaštićenim instalacijama.

Efikasnost gašenja požara postiže se funkcionalnom instalacijom obojene telefonske linije, vodovodne mreže, vanjske i unutarnje hidrantske mreže i uređaja koji trebaju osigurati potrebni tlak i količinu vode.

Potrebno je osigurati sljedeće elemente tehničke zaštite:

osiguranje potrebne količine vode,

osiguranje potrebnog tlaka vode,

raspored uređaja (hidranata).

U svrhu sprečavanja i širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 3 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima i dr., da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina zidom vatrootpornosti najmanje 90 min., koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpomosti najmanje 90 min.) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu (važećim Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe).

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se ukoliko ne postoji predvidjeti vanjska hidrantska mreža određena (važećim Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara).

Zaštita od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda

Prema gabaritima i mogućim površinama planiranih građevina kao i njihovim namjenama na području obuhvata Plana ne predviđa se izgradnja skloništa.

Zaštita od potresa

Protupotresno projektiranje i građenje građevina treba provoditi sukladno zakonskim seizmičkim kartama koje prostor obuhvata plana ubrajaju u  potresnu zonu od 6º po Merkalijevoj ljestvici. Za izgradnju objekata, Prema Zakonu o gradnji koristi se Pravilnik o državnom standardu za proučavanje seizmičkih utjecaja na mikrolokaciju.

Nesmetano kretanje invalidnih osoba

Pristupne putove treba predvidjeti da je moguć pristup invalida do svih građevina preko skošenih rubnjaka. Kod projektiranja potrebno je pridržavati  se važećih propisa o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje urbanističko-arhitektonskih barijera u urbanističkom planiranju i projektiranju. (važeći Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti).