Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07), članka 23. Statuta Općine Pakoštane  (Službeni glasnik Općine Pakoštane broj 3/01 i 2/06) Općinsko vijeće Općine Pakoštane na  svojoj 18. sjednici održanoj 26. lipnja 2008. godine, donosi slijedeću

ODLUKU

o donošenju Detaljnog plana uređenja za zonu novog groblja

izvan GP naselja Pakoštane „D“

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja za zonu novog groblja izvan GP naselja Pakoštane (u daljnjem tekst: Plan) koji je izradio ARHEO d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Plan se donosi za podruje izvan ZOP-a, a označen je u Prostornom planu uređenja Općine Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane broj 2/06) s oznakom „D“

Članak 3.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom Detaljni plan uređenja za zonu novog groblja izvan GP naselja Pakoštane „D“  koji se sastoji od:

A  Općeg dijela

B  Obvezni prilozi

C  Detaljnog plana uređenja

- Odredbe za provođenje

- Grafički prilozi

| 1. | DETALJNA NAMJENA POVRŠINA | 1:500 |
| --- | --- | --- |
| 2. | PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA |  |
| 2.1. | PROMET | 1:500 |
| 2.2. | TELEKOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAV | 1:500 |
| 2.3. | VODNOGOSPODARSKI SUSTAV | 1:500 |
| 3. | UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA | 1:500 |
| 4. | UVJETI GRADNJE | 1500 |
| 4.1. | Grobna polja od 1 - 10 | 1:200 |
| 4.2. | Grobna polja od 11-17 i parkirne površine | 1:200 |
| 4.3. | NACRTI I UVJETI ZA GRADNJU I OPREMANJE UKOPNOG MJESTA | 1:100 I 1:50 |

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1.

Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 4.

Uvjeti za određivanje namjene površina u Detaljnom planu uređenja su:

- temeljna obilježja prostora Općine Pakoštane

- održivo korištenje i kvaliteta prostora i okoliša, te unapređenje kvaliteta života

- postojeći i planirani broj stanovnika

- poticanje razvoja pojedinih prostornih cjelina Općine

- racionalno korištenje infrastrukturnih sustava

Članak 5.

Površine  unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja Gradskog groblja Pakoštane  razgraničene su prema namjeni  na kartografskom prikazu 1. Detaljna namjena površina u mjerilu M 1:500 i  na kartografskom prikazu 4. Uvjeti gradnje 1:200.

- Grobna mjesta ( grob i grobnice)

- Građevine i pripadajući prostori

- Zelene-parkovne površine

- Infrastrukturne površine

2.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje

građevinskih čestica i građevina

Članak 6.

Netto dimenzija grobnog mjesta predstavlja veličinu same ukopne jame koja iznosi 80 x 200 cm, a dno groba mora biti najmanje 50 cm iznad najviše točke podzemne vode.

Brutto dimenzija grobnog mjesta iznosi najmanje 120-150x250-300 cm.

Dubina ukopnog mjesta je u zemljanim grobovima najmanje 180 cm.

Kod zemljanih grobova treba osigurati najmanje 0,80 metara zemlje iznad lijesa

Članak 7.

Netto dimenzija grobnice (unutar zidova) u jednom stupcu iznosi najmanje 90x230 cm, u dva stupca najmanje 150x230 cm, a u tri stupca najmanje 220x230 cm.

Brutto dimenzija grobnice povećava se za 15-30 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida.

Grobnice moraju biti izgrađene od vodonepropusnog betona.

Članak 8.

Grobovi se postavljaju u grobne redove ne duže od 40 m.

Grobna polja se sastoje od grobnih redova i među razmaka koji služi kao prilazna staza.

Grobna polja su odijeljena glavnim stazama minimalne širine 3 m.

Staze moraju biti od tvrdog materijala, bez prepreka u kretanju ne većeg uzdužnog nagiba od 8% i ne većeg poprečnog nagiba od 1%.

Članak 9.

Građevine i pripadajući prostori groblja su:

- Centralni objekt koji se sastoji od: oproštajnih prostora (mrtvačnica, oproštajna dvorana i pomoćne prostorije), pogonskog, radnog i službenog dijela i ugostiteljskog objekta

- Prateće usluge (prodaja cvijeća, svijeća, opreme i sl.)

- Vjerski objekt i kapelica.

Članak 10.

Mrtvačnica se sastoji od odarnice orijentirane prema oproštajnom prostoru, a broj odarnica, veličina oproštajne dvorane i pomoćnih prostorija ovise o broju ukopa dnevno i veličini samog groblja te će se definirati arhitektonskim projektom.

Pomoćne prostorije su namijenjene za prostor za svećenika, za spremanje vijenaca i cvijeća, te sanitarije za posjetitelje.

Članak 11.

Pogonski, radni i službeni dio treba smjestiti s južne strane centrlnog objekta, s posebnim kolnim prilazom i tako da su zaklonjeni od javnih prostora i okupljanja.

Pomoćne prostorije su namijenjene za prostor za svećenika, za spremanje vijenaca i cvijeća, te sanitarije za posjetitelje.

Pogonski, radni i službeni dio sastoji se od prostora za prijem i odlaganje lijesova, prostora za službeno osoblje (administraciju), prostora za identifikaciju i opremanje pokojnika.

Prostorija za službeno osoblje mora imati garderobne i sanitarne uređaje.

Članak 12.

Unutar centralnog objekta smješta se ugostiteljski dio sa zasebnim ulazom s istočne strane tako da je zaklonjen od oproštajnog prostora.

Članak 13.

Centralni objekt  može se graditi na za to određenoj markici uz centralni trg,  a prema arhitektonsko-urbanističkom projektu prema zahtjevima Općinskog poglavarstva.

Članak 14.

Prateće usluge (prodaja cvijeća, svijeća, opreme, ugostiteljstvo i sl.) treba smjestiti izvan prostora a u blizini ulaza  u groblje.

Članak 15.

Na jugozapadnom dijelu obuhvata ovog  DPU-a predviđena je gradnja kapelice a prema arhitektonsko-urbanističkom projektu prema zahtjevima Općinskog poglavarstva.

Članak 16.

Na groblju mora postojati osigurani prostor – odlagalište, zatvoreno ili ograđeno i to posebno za organski otpad (cvijeće, zelenilo i sl.), a posebno za ostali kruti otpad (plastika, keramika i sl.).

Unutar grobnog polja treba postaviti košare za otpad, tako da pokrivaju grobna mjesta u radijusu do 50 m, zatim kontejner u radijusu 100 m, koji mora biti ograđen i skriven od ostalih površina i lako dostupan.

Članak 17.

Prema grafičkom prikazu 1. i 4.  mogu se formirati grobni redovi koje čine niz grobnih mjesta (grobova) te grobna polja (više grobnih redova) ali ne više od 200 grobova. Do svakog grobnog mjesta odnosno grobnice osigurati pristupnu stazu minimalne širine 150 cm.

Unutar grobnih redova moguće je povezivanje grobnih mjesta (grobova) ili obiteljskih grobnica.

Članak 18.

Groblje mora biti ograđeno, a po potrebi i čuvano.

Oko planiranih površina za Zona novog groblja izvan GP naselja Pakoštane „D“ obavezno izvesti ogradu visine 2 m, a izvesti će se prema arhitektonskom rješenju prema zahtjevu Općinskog poglavarstva.

Članak 19.

Na svim ulazima u groblje mora biti postavljena tabla s planom groblja.

3.

Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

Članak 20.

Sve građevine koje se izvode za potrebe groblja moraju biti komunalno opremljene.

Prometna i ulična infrastruktura

Članak 21.

Za zonu DPU-a novog groblja izvan GP naselja Pakoštane „D“  određene su površine za gradnju pristupnih ulica s jugoistočne strane obuhvata.

Širina uličnog koridora iznosi 10,20 odnosno 9,20 metara unutar kojeg je  predviđena kolna površina dvosmjernog prometa širine 2x3,5 m odnosno 2x3,0 m, te pješačke staze obostrano u širini od 1,60 m.

Članak 22.

Unutar obuhvata DPU-a za novo groblje izvan GP naslje Pakoštane izvode se javne parkirne površine i to 87 parkirnih mjesta za osobna vozila dimenzije 2,5x5 m,  od čega  4  za osobe s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti  dimenzija 2x6,25x5 m, 2 parkirna mjesta za autobuse 3,0x16,0m. Osiguran je i pristup za servisna vozila te njegov manipulativni prostor.

Parkirališta za dostavna i servisna vozila predviđena su uz servisni ulaz iza centralnog objekta na zapadnoj strani.

Za kretanje pješaka unutar obuhvata plana gradit će se i uređivati pješačke staze širine od minimum 1,5 m do 4 m.

Površina za kretanje pješaka mora biti izrađena od tvrdog materijala i bez prepreka za kretanje. Kod projektiranja potrebno se pridržavati važećih propisa o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje urbanističko-arhitektonskih barijera u urbanističkom planiranju i projektiranju (važeći Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti).

Glavne staze koje povezuju grobna polja s odmorištima i proširenjima te trgovima kao i sama odmorišta i trgovi izvest će se na  osnovu arhitektonskog rješenja popločenja.

Telekomunikacije

Članak 23.

Za  izgradnju  telekomunikacijske mreže za potrebe ovog groblja izgrađivati prvenstveno u zelenom pojasu ulica.

Podzemne telefonske kabele dopuniti na kompletnu DTK mrežu, tj. korisnički i spojni vod te KTV kabelsku mrežu osigurati u koridorima prometnica, prema važećem Zakonu o telekomunikacijama.

Članak 24.

Unutar obuhvata DPU-a za novo groblje izvan GP naslje Pakoštane, u sklopu centralnog objekta  moguća je izvedba javne   telefonske govornice.

Vodoopskrba

Članak 25.

Vodoopskrba Unutar obuhvata DPU-a za novo groblje izvan GP naslje Pakoštane izvodi se preko glavnog cjevovoda postavljenog u koridoru istočne pristupne ulice.

Profil  vodoopskrbnog  cjevovoda je ( 110  mm.

Članak 26.

Radi ostvarivanja protupožarne sigurnosti unutar obuhvata DPU-a za novo groblje izvan GP naslje Pakoštane mora se izvesti mreža protupožarnih hidranata oko centralnog objekta na maksimalnoj međusobnoj udaljenosti od 100 m i najmanjom dovodnom cijevi ( 100 mm. (Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06).

Članak 27.

Unutar grobnih polja treba osigurati izljevno mjesto (voda-slavina) koje pokriva radijus od najviše 100 m.

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 28.

Obzirom na način korištenja prostora unutar obuhvata Detaljnog plana                                           (očekivane velike opločene slivne površine) kanalizacijski sustav  izvodi se kao separatni odvojeno za otpadne i oborinske vode.

Otpadne vode prikupljaju se u sustav zatvorene kanalizacije te se putem gravitacijskih  cjevovoda usmjeravaju u  sustav javne kanalizacije istočno od obuhvata.

Oborinske vode prikupljaju se preko cestovnih kanala i slivnika u zasebne cjevovode smještene unutar pješačkih staza i glavnih pješačkih staza te se upuštaju u sustav javne kanalizacije istočno od obuhvata.

Do realizacije sustava javne kanalizaije istočno od obuhvata (glavni kolektor) potrebno je kao recipijent predvidjeti upojni bunar za prihvat čistih i pročišćenih oborinskih voda.

Za parkiralište predvidjeti poseban separator ulja i masti za pročišćivanje oborinskih voda istog prije upuštanja u upojni bunar.

Članak 29.

U javni odvodni sustav ne smiju se upuštati:

- vode koje sadrže koncentracije agresivnih i štetnih tvari veće od maksimalno dozvoljenih

- vode koje sadrže materijale koji razvijaju opasne ili upaljive plinove

- vode koje imaju temperaturu veću od 30(C

- vode onečišćene većom količinom krutih tvari koje mogu oštetiti cijevni sustav i time sustav za odvodnju

Članak 30.

Na svim lomovima trase kanalizacijskih vodova obavezno izvesti reviziona okna kao i kod svih mjesta priključenja.

Za cijevni sustav kanalizacije koristiti PVC cijevi ili polietilenske cijevi (PEHD).

Za izvedene kanalizacijske sustave potrebno je iste obavezno ispitati na vodonepropusnost cijevnog sustava podizanjem tlaka u njima na 0.5 bara.

Opskrba plinom

Članak 31.

Internu mrežu za potrebe  centralnog objekta i kapele smještenog unutar zone obuhvata  izvesti  cjevovodom ( 90 mm.

Priključak objekta  izvodi se preko okna u kojemu su smješteni regulacijski i zaporni ventili.

Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 32.

Područje DPU-a za novo groblje izvan GP naslje Pakoštane povezuje se na postojeći energetski sustav Općine Pakoštane ostvarenjem veze na najbližu trafostanicu 10, 20/04 kV. Sva elektroenergetska infrastruktura realizira se podzemno - kabelski odvojak postavljen uz rub istočne pristupne ulice.

Članak 33.

Jedan izlaz iz transformatorske stanice treba osigurati za mrežu javne rasvjete koja se izvodi sa kabelima PP 41-A dimenzija 4x25 mm.

Mjerenje potrošnje električne energije vanjske rasvjete bit će u transformatorskoj stanici dok će se mjerenje potrošnje električne energije za centralni objekt i kapelu  izvesti direktnim brojilima u okviru glavnog razvodnog ormara.

Članak 34.

Javna rasvjeta izvodi se sa rasvjetnim armaturama koje moraju biti kvalitetne i estetski dizajnirane, a izvori svjetla suvremeni. Paljenje rasvjete predviđa se automatski putem luxomata a režim rada odredit će nadležno  komunalno poduzeće.

Za rasvjetu pristupnih ulica  i parkirališta primjenjuju se stupovi visine 6 m, a kao izvor svijetlosti primijeniti će se žarulja VTNa 1x250 W. Svjetiljke bi trebale biti djelomično zasjenjene sa refraktorima.

Za rasvjetu pješačkih staza i trgova unutar zone obuhvata primijenit će se stupovi rasvjete prema odabiru arhitekta u suradnji s nadležnim komunalnim poduzećem.

Članak 35.

Zaštita od napona dodira na instalaciji javne rasvjete rješava se sustavom nulovanja. Sve metalne dijelove instalacije, koji u normalnom pogonu nisu pod naponom, treba povezati sa zaštitnim vodičem, a nul vodič i zaštitni vodič trebaju se pouzdano povezati u transformatorsku stanicu.

U okviru mreže javne rasvjete treba osigurati zaštitu od atmosferskog pražnjenja kroz uzemljenje stupa na uzemljivač koji se polaže uz kabele u rovu od TS do objekata i stupova vanjske rasvjete.

4.

Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 36.

Javne zelene površine obuhvaćene su u tri kategorije:

- obodno zaštitno zelenilo unutar ograde cca  10 m

- parkovne površine u smjeru glavnih komunikacija između grobnih polja

- zelenilo unutar grobnih polja

Članak 37.

Zelene površine pod 1. i 2. iz prethodnog članka uređuju se kao travnjaci s primjenom  visoke i niske vegetacije formirajući poteze zelenila u formi drvoreda.

Prostor  zelenila  unutar grobnih polja u najvećem mjerilu izvodi se kao travnjak s nižom vegetacijom. To posebno vrijedi kod razgraničenja grobnih redova.

Za drvorede se preporuča sadnja običnog dalmatinskog čempresa (Cupressus semper virens L.) a za živicu između grobnih redova tuja (thuja).

Članak 38.

Za zelene površine iz članka 34. točka 1. i 2. obavezno izraditi projekte hortikulture (plan sadnje).

5.

Mjere provedbe plana

Članak 39.

Provedba ovog plana treba obuhvatiti sve aktivnosti koje omogućavaju njegovu provedbu i implementaciju na način da se postignu uvjetovane kvalitete funkcionalne organizacije i oblikovanja prostora, te tražena razina zaštite okoliša.

Prvi korak provedbe plana predstavlja izrada parcelacionog elaborata temeljem plana parcelacije prikazanog na grafičkom prilogu br 4. UVJETI GRADNJE u  mjerilu 1:500.

Samo temeljem parcelacionog elaborata kojim su prethodno utvrđeni prostori građenja i koridori javnih komunikacijskih površina moguće je započeti s realizacijom DPU-a za novo groblje izvan GP naslje Pakoštane.

Članak 40.

Drugi korak predstavlja izrada projekata prometne i komunalne infrastrukture kako bi se utvrdili točni parametri njezine izgradnje vezano uz situacijski i visinski položaj u prostoru, te osigurao planom uvjetovani minimum komunalnog opremanja ovog područja.

U slučaju da pravne osobe sa javnim ovlastima za vrijeme izgradnje pojedine faze objektivno ne mogu izvršiti privremeno priključenje iste na komunalnu infrastrukturu,  nadležno komunalno poduzeće dužno je  samo izvršiti o svom trošku minimalno komunalno opremanje potrebno za korištenje područja groblja.

Nije moguće stavljanje pojedine faze gradnje u upotrebu, ako nije osiguran pristup s    uređene javne-prometnu površinu, te priključak na vodoopskrbni sustav, elektroopskrbu i sustav za odvodnju oborinskih i otpadnih voda.

6.

Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 41.

Na prostoru obuhvata DPU-a za novo groblje izvan GP naslje Pakoštane postupanje s otpadom treba biti u skladu s odredbama važećeg  Zakona o otpadu.

Prostori za odlaganje otpada unutar pojedine faze opremanja groblja moraju biti postavljeni na za to odgovarajuće dostupno i zaštićeno mjesto.

Članak 42.

Zbrinjavanje komunalnog otpada treba organizirati odvozom koji će se vršiti prema komunalnom redu nadležnog komunalnog poduzeća.

Građevni otpad koji će nastati kod gradnje na prostoru obuhvata plana zbrinjavat će se u skladu s odredbama Zakona o otpadu, odvozom na deponij.

Članak 43.

Zaštitu podzemnih voda od zagađenja vršiti na slijedeći način:

- izraditi sustave odvodnje otpadnih voda od vodonepropusnih elemenata, oborinske vode s prometnih površina i parkirališta odvoditi putem slivnika s taložnicama u javnu kanalsku mrežu.

Članak 44.

Prostor obuhvata plana prema seizmičkim kartama nalazi se u zoni VII˚ seizmičnosti (po MCS).

Izgradnja  građevina treba se provoditi u skladu s zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju.

### ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Plan je izrađen u šest izvornika koji se čuvaju u :

- Pismohrani Općinskog vijeća Općine Pakoštane – 1 primjerak,

- Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pakoštane – 2 primjerka,

- Županijskom zavodu za prostorno planranje – 1 primjerak,

- Uravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Ispostava Biograd na Moru, - 1 primjerak

- Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva – 1 primjerak

Članak 46.

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Pakoštane.

Klasa: 021-05/08-01/17

Urbroj: 2198/18-08-2

Pakoštane, 26. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PAKOŠTANE

Predsjednik

Općinskot vijeća

Ljubomir Meštrov